## Slide 1: Produktion von Gütern in Unternehmen
Verbindung von Thema Fertigung, Aufbau und Funktion Maschine und Maschinenentwicklung

## Slide 2: Motivation
vom Werkzeug zur Maschine
vom Hantieren zur Mechanisierung
Aufbau einer Maschine

## Slide 3: Stückliste
Lfd. Nr.
Benennung
Stückzahl
Material
Abmessung
1
Antriebsspindel
1
Buch/Hartholz
 10 x 500
2
Antriebsleiste
1
Kiefer/Fichte
15 x 30 x 500
3
Schwungleiste
1
Kiefer/Fichte
15 x 30 x 200
4
Nagel
1
Kaufteil
 2 x 60
5
Strick
Kaufteil
1 m
6
Schraube
1
Kaufteil
 3 x 20

## Slide 4: Antriebsleiste

## Slide 5: Schwungleiste

## Slide 6: Antriebsspindel

## Slide 7: Technologie - Reihenfertigung
Nummer
Arbeitsschritte
Werkzeuge
Hinweise
1.
Materialprüfung
Sichtprüfen
2.
Anreißen der Länge- Bezugskanten festlegen
Stahlmaßstab, Bleistift, Anschlagwinkel
Rechtwinklig
3.
Sägen
Feinsäge
Arbeitsschutz beachten
4.
Schleifen
Schleifpapier, Schleifbrett
Genau
5.
Anreißen der Bohrungen, Vorstechen
Stahlmaßstab, Vorstecher, Bleistift
Genau nach Zeichnung arbeiten
6.
Bohren und Senken
Bohrmaschine, Bohrer  10mm, Bohrer  2mm, Senker
Genau
7.
Verschleifen
Schleifpapier, Schleifbrett
Gruppe 1- Fertigung der Schwungleiste

## Slide 8: Gruppe 2- Fertigung der Antriebsleiste
Nummer
Arbeitsschritte
Werkzeuge
Hinweise
1.
Materialprüfung
Sichtprüfen
2.
Anreißen der Länge- Bezugskanten festlegen
Stahlmaßstab, Bleistift, Anschlagwinkel
Rechtwinklig
3.
Sägen
Feinsäge
Arbeitsschutz beachten
4.
Schleifen
Schleifpapier, Schleifbrett
Genau
5.
Anreißen der Bohrungen, Vorstechen
Stahlmaßstab, Vorstecher, Bleistift
Genau nach Zeichnung arbeiten
6.
Bohren und Senken
Bohrmaschine, Bohrer  11mm, Bohrer  3mm, Senker
Genau
7.
Verschleifen
Schleifpapier, Schleifbrett

## Slide 9: Gruppe 3- Fertigung der Arbeitsspindel
Nummer
Arbeitsschritte
Werkzeuge
Hinweise
1.
Materialprüfung
Sichtprüfen
2.
Anreißen der Länge- Bezugskanten festlegen
Stahlmaßstab, Bleistift, Anschlagwinkel
Rechtwinklig
3.
Sägen
Feinsäge
Arbeitsschutz beachten
4.
Schleifen
Schleifpapier, Schleifbrett
Genau
5.
Anreißen der Bohrungen, Vorstechen
Stahlmaßstab, Vorstecher, Bleistift
Genau nach Zeichnung arbeiten
6.
Bohren und Senken
Bohrmaschine, Bohrer  3mm, Senker
Genau
7.
Verschleifen
Schleifpapier, Schleifbrett

## Slide 10: Gruppe 4- Montage
Nummer
Arbeitsschritte
Werkzeuge
Hinweise
1.
Kontrolle der Einzelteile der Gruppen 1-3
Maßgenauigkeit, entgratet
2.
Verbinden von Arbeitsspindel und Schwungleiste durch Schraube
Schraubendreher
3.
Verbinden von
Antriebsleiste, Arbeitsspindel und Strick
Schere, Stahlmaßstab
genau
4.
Nagelkopf abtrennen, Nagel einschlagen,
Bohrspitze gestalten
Zange, Hammer
Arbeitsschutz beachten
5.
Funktionstüchtigkeit prüfen

## Slide 11: Arbeitsblatt
Folgt auf den nächsten beiden Folien
Bewertung der Funktionstüchtigkeit der Rennspindel
2. Funktionsprobe der Rennspindel

## Slide 14: Hauptteile der Maschine
Bezeichne die Funktionsorgane an der Rennspindel
Arbeitsorgan
Übertragungsorgan
Antriebsorgan
Trägerorgan
Steuerungsorgan